技术参数表

| 型号 | V-sine1.5KS | V-sine2KS | V-sine3KS | V-sine4/5KS | V-sine6/10KS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定容量 | 1050W | 1400W | 2100W | 2800W/3500W | 4200W/7000W |
| 输 入 | 电压 | (165-275)VAC |
|  | 频率 | 40~60HZ |
| 输出 | 电压 | 220(1±2%)VAC(电池模式) |
|  | 频率 | 50(1±2%)(电池模式) |
| 输出波形 | 正弦波 |
| 整机效率 | >90% |
| 电池形式 | 阀控式铅酸蓄电池 |
| 外接电池标称电压 | 36VDC | 48VDC | 48VDC | 96VDC | 96VDC 192VDC |
| BYPASS转换方式 | 工频在线式，过零转换 |
| 超载能力 | 110%~160%维持30秒后输出转为旁路,160%以上维持300ms |
| 通讯接口 | RS-232/USB |
| 操作环境 | 温度 | 0~40℃ |
|  | 湿度 | 0%~95% |
| 外观尺寸(W×D×H)mm | 401*140*203 | 452*193*330 | 600*293*630 |
| 重量(净重)kg | 18 | 25 | 36 | 45 | 65/85 |

以上参数如有变动恕不另通知.